## Радиационная экспертиза почвы, Киев.

Более 60% облучения населения планеты составляет радон. Львиную долю радона человек получает, находясь в своем жилье большую часть своей жизни. Почвенный воздух приносит основную компоненту радона в жилье в большинстве случаев. Количество радона в почвенном воздухе определяется количеством радия и проницаемостью почвы.

Величины, которые характеризуют почвы как источник радона, являются плотность потока радона (ППР) из поверхности и объемная активность (ОА) радона в почвенном воздухе. ППР очень существенно зависит от погодных условий – влажности и проницаемости почвы, потому измерить ППР удается не всегда: зима, дождь.

Доступность почвенного радона определяется температурой атмосферного воздуха, атмосферным давлением, проницаемостью и влажностью почвы. Объемная активность радона в почвенном воздухе как характеристика конкретного места наиболее характерна на глубине 0.8-1.0 метра.

Радоновую опасность почвы характеризуют, измеряя ППР или ОА радона. 
В Европе для оценки радонового риска мест застройки в силу ограничений ППР используют только измерение ОА радона на значительном количестве проб (15 проб для индивидуального участка на 8 соток).

Мы разработали и используем высокопроизводительные методы измерения ППР и ОА радона, которые позволяют оперативно выполнить измерения для оценки участков различной площади. Высокая производительность достигается за счет применения раздельного подхода к отбору проб почвенного воздуха (в поле) и измерения счетных проб при помощи универсального высокочувствительного оборудования в условиях лаборатории или другого помещения. Наши методы основаны на применении универсального оборудования на основе жидкостно-сцинтилляционного счета. Это обеспечивает широкий динамический диапазон измерений. По согласованию с заказчиком мы готовы проводить обследования участков как на основе измерения ОА радона в почвенном воздухе, так и измерения ППР. Кроме того у нас есть возможность провести совместную оценку компонент радона и торона в почвенном воздухе, что требует выполнения части измерений прямо в поле.

#### Итак: Радон: Киев, Украина ....                                     Вопросы:

Как измерить радон в почвенном воздухе? 
Отбор проб радона в почве (Отбор проб почвенного воздуха)?

Ответы: (Как мы все это делаем.)

Статьи:  Описание метода (UA) : Измеряем (EN) : Почва(УКР) 
Rn in soil gas (Радон в почвенном воздухе) : Soil 
Презентации:  2O1O: Radon polygon. Radon&flow  2OO8: Radon in Air. RADON in SOIL GAS.

Решения:

#### Что нужно знать о Вашем участке, чтобы построить дом безопасным:

##### а) Каков гамма-фон на участке,
б) Как много радия в почве,
в) Как много радона в воде скважины, и, что важнее всего - 
г) Как много радона в почвенном воздухе (газе),
д) Каково поверностное загрязнение - "куча мусора".

Все это:    Вопросы радиоэкологического сопровождения строительства

1.Выполняется класификация участка:  - котедж, - жилой дом, - котеджный городок - его величина определяет объем работ. 
2. Проводятся отборы проб и измерения. 
3. Делаются выводы о необходимости специальных мер по предотвращению попадания радона в подвал (дом).

Объемы работ по обследованию участка: 
Котедж - Гамма фон - 15(+), пробы почвы - 3 х 3, - радон в почве - 15(+). 
Жилой дом - Гамма фон - 25(+), пробы почвы - 5 х 3, - радон в почве - 25(+). 
Котеджный городок -
Гамма фон - по сетке, пробы почвы - (5 х 3)(+), - радон в почве - по сетке. 
Сетка - 20 х 20 , при необходимости уточнения отдельных мест 10 х 10 и 5 х 5.

(+) - значит указанное число и более.

Мы готовы ответить на Ваши вопросы. Задайте их нам: mbuz@ukr.net

Radioanalytical laboratory Time and Cost Quality Sizes Who we are Submission Intercomparison FIRI : IAEA Quantulus Equipment C14 labs Trace